Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения»

___________________________________________________________________________________________________________

689251,  Чукотский АО,  п. Провидения,  ул. Полярная,  д. 38. Телефон: 2-23-53; 2-24-68.Факс: 2-23-12.  е-mail:  spu2@bk.ru

| «С О Г Л А С О В А Н О» Директор ООО «Чукотстрой» ________________Г.Н.Механников «07» ___07___ 2022 г. | «У Т В Е Р Ж Д А Ю» И.о директора ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения» ________________________О.В. Кравченко «07» ___07___ 2022 г. Утверждена приказом 203-0/д от 07.07. 2022г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

выпускников

по профессии среднего профессионального образования

08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

2022г.

Программа ГИА по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ утвержденного приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 18 мая 2022 года № 340 (зарегистрирован в Минюсте РФ 10 июня 2022 г.Регистрационный N 68841).

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения»

Основная образовательная программа рассмотрена и одобрена Методическим советом ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» Протокол № 3 от 07.07.2022 г.

- Общие положения

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ утвержденного приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 18 мая 2022 года № 340 (зарегистрирован в Минюсте РФ 10 июня 2022 г.Регистрационный N 68841).

1.2. Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является
установление соответствия результатов освоения выпускником образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

1.3. Программа ГИА доводится до сведения учащихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. К ГИА допускаются лица, выполнившие требования предусмотренные курсом обучения по основной образовательной программе по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие рабочий учебный план по осваиваемой образовательной программе.

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе, выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. Допуск к ГИА объявляется приказом директора техникума.

1.4. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации выпускников, устанавливаются Федеральным государственным образовательным стандартом и рабочим учебным планом.

2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации

- ГИА является частью основной образовательной программы по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

- ГИА выпускника по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ проводится в виде демонстрационного экзамена, согласно КОМПЛЕКТОВ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ № 22 «Малярные и декоративные работы»

2.4.      Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации квалифицированного рабочего, служащего "мастер отделочных строительных работ".

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1  ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

ПО КОМПЕТЕНЦИИ № 22 «Малярные и декоративные работы»

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) №1.1 по компетенции №22 «Малярные и декоративные работы»	3

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.1 по компетенции №22 «Малярные и декоративные работы»	16

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы»	32

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции №22 «Малярные и декоративные работы»

................................................................................................................. 34

ПРИЛОЖЕНИЕ	36

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) №1.1 по компетенции №22 «Малярные и декоративные работы»

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции №22

«Малярные и декоративные работы» и рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 8 часов.

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения, а также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице (Приложение).

- Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией

стандарта компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1).

Таблица 1.

| Раздел | Важность в % |
| --- | --- |
| 1 | Организация труда и самоорганизация | 3,5 |
|  | Участник должен знать и понимать: |  |
|  | законы, обязательства и документы о здоровье и безопасности; правила поведения при несчастных случаях и возгораниях, при необходимости оказания первой помощи и порядок извещения подобных случаях; принципы безопасной работы с электричеством; ситуации, в которых необходимо использовать личные защитные приспособления цели, способы использования, хранение и уход за всеми инструментами и оборудованием, с учетом возможных последствий с точки зрения безопасности; цели, способы использования, хранение и уход за материалами, включая влияние температуры и солнечного света; важность следования инструкциям производителя, например, при подготовке поверхности, обработке внутренних углов, затемнении и нанесении; меры по обеспечению экологической устойчивости в рамках использования “зеленых” материалов и переработки мусора; способы минимизации отходов и убытков во время работы; принципы организации рабочего времени и измерения; значимость планирования, аккуратности, проверки и внимания к деталям в работе; |  |

|  | - ценность поддержания уровня собственного профессионального развития. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Участник должен уметь: |  |
|  | следовать стандартам, правилам и нормам производителей по охране здоровья и обеспечения безопасности; определять угрозы безопасности и здоровья на строительных площадках и оценивать риски; устанавливать предупреждающие знаки и таблички для общественной безопасности; определять и использовать подходящее личное защитное оборудование, включая защитную обувь, защиту для ушей и глаз; предпринимать необходимые меры безопасности во время работы на высоте, например, на лесах или лестницах; безопасно выбирать, использовать, чистить, поддерживать в рабочем порядке и хранить все инструменты и оборудование; безопасно выбирать, использовать и хранить все материалы; -максимально эффективно планировать рабочую зону и поддерживать чистоту этой зоны; всегда тщательно выполнять измерения; работать эффективно и систематически следить за прогрессом и итоговым результатом; постоянно поддерживать высокое качество стандартов и рабочих процессов |  |
| 3 | Решение проблем, инновационность и креативность | 0,5 |
|  | Участник должен знать и понимать: |  |
|  | проблемы, которые могут произойти во время работы; например, плохое нанесение клея может привести к: сухим краям, вздутиям, отслоениям, стыковым зазорам, пятнам от клея, блестящим участкам, запачканным участкам и разрывам; диагностические подходы к решению проблем; тренды и достижения в индустрии, включая новые материалы, методы, оборудование и технологии, например, смешивания красок. |  |
|  | Участник должен уметь: |  |
|  | следить за ходом работы для минимизации проблем на более поздних стадиях; проверять информацию на достоверность для предотвращения проблем; -быстро распознавать и понимать проблемы и самостоятельно решать их; распознавать возможности для того, чтобы предложить идеи для улучшения качества услуг и общего уровня удовлетворенности клиента; демонстрировать готовность пробовать новые методы и принимать перемены. |  |
| 4 | Создание и понимание планов и технических чертежей | 2,25 |
|  | Участник должен знать и понимать: |  |
|  | нюансы планов этажей в строительных чертежах, включая секции, реперные отметки, возведение стен, коды материалов, измерения глубины, высоты, графики и спецификацию; символы, например, для материалов; масштабы; преимущества планирования порядка использования материалов и требований к труду, включая использование смет, программ работ, системы базовых запасов, анализ методом критического пути, срока разработки, графиков и систем ценообразования; внешние и внутренние цветовые схемы, такие как монохромные, аналоговые и дополнительные, теплые/приближенные, контрастные |  |

|  | и прохладные/отдаленные цвета; - необходимость создания точных чертежей для аккуратной работы. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Участник должен уметь: |  |
|  | создавать дизайн от руки или с помощью компьютера (CAD); точно читать чертежи; создавать цветовые схемы; предоставлять подходящий свет, например, для типа здания; проверять материалы на наличие специальных требований, например, на огнестойкость; внимательно производить измерения с технических чертежей и шкал; проверять заказ на правильность, наличие проблем и предлагать архитектору или клиенту рекомендации; точно рассчитывать необходимое количество материала и стоимость работы; составлять график работы. |  |
| 5 | Наложение красок кистью и валиком | 9,5 |
|  | Участник должен знать и понимать: |  |
|  | цели окрашивания: защита, сохранение, санитария, декорирование и идентифицирование, например, цветовое кодирование; важность следования руководствам производителя; требования COSHH (Учет Опасных Для Здоровья Человека Веществ); последствия применения материалов (например, аллергия), влияющие на общественность и необходимые меры безопасности; ассортимент кистей, валиков, мастерков и инструментов для нанесения текстуры; разнообразные виды покрытий, например, на водной основе или алкидные; разнообразные покрытий для дерева, например, морилка и антисептики. |  |
|  | Участник должен уметь: |  |
|  | проверять состояние основы - новой или уже имеющейся; определять тип основы - древесина, штукатурка (пористые или непористые поверхности), пластик или металл; применять верный подготовительный процесс для каждого типа основы: очищение, грунтование, обезжиривание, герметизация; подходящим образом подготавливать краску, следуя инструкциям, включая помешивание, смешивание или процеживание; выбирать подходящее оборудование для нанесения краски в зависимости от материала, основы и качества работ; принимать во внимание влияние температуры на краску, например, уровень влажности и погодные условия во время наружных работ; защищать окружающую среду: накрывать полы и предметы и использовать предупреждающие знаки для уведомления окружающих; использовать необходимую систему окраски для данного типа основы, применяя кисть, валик, кювету или спрей, например, грунтовку, олифу и глянец; использовать маскирующие ленты для создания точных линий; регулярно проверять качество окраски с помощью тестов на прозрачность для обеспечения равномерного покрытия; в случае возникновения проблем (сразу или на более поздних этапах), например, таких, как водяная протрава, обращаться к специалистам других профессий для получения информации; проверять качество финальной отделки на соответствие |  |

|  | спецификациям по отсутствию дефектов и предпринимать любые меры для их исправления. |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Оклеивание обоями | 11,5 |
|  | Участник должен знать и понимать: |  |
|  | методы производства, включая: влажное тиснение, ламинирование, сухое тиснение, тепловое расширение, нанесение частиц на влажные связывающие вещества; методы печати, включая: печать деревянными блоками, трафаретная печать, машинная печать, влажная, сухая печати, тиснение; типы узоров, включая: прямой рисунок, рисунок со смещением и рисунки со случайным узором; типы бумаги (включая специальные) и их свойства: древесная масса, анаглипта, моющаяся, виниловая, дуплекс, симплекс, винил с тканевой подложкой, ткани с бумажной подложкой, ручная печать, винил с бумажной подложкой, уток, линкруст, анаглипта SupaDurable, флок, дерюга, металлическая, стекловолокно, фольга; ситуации, когда требуется применение оклеечной бумаги, включая использование красок на основе растворителя; методы подрезания: подрезать заранее и отрезать кромку; важность аккуратного отрезания во время устранения кромки; методы соединения бумаги, включая такие типы, как стыковое соединение, соединение внахлест и вподрезку; международная маркировка свойств обоев, например, устойчивые к влажной обработке, легкоснимающиеся и со ступенчатым смещением; типы клеев, например, целлюлоза и крахмал и их пригодность для разных типов бумаги; методы склейки для разных типов бумаги: с использованием машины для склейки, кисти, валика, уже склеенной и требующей нанесения клея непосредственно на стены. |  |
|  | Участник должен уметь: |  |
|  | проверять состояние основы, новой или уже имеющейся; проверять тип основы - древесина, пластик, штукатурка или металл; использовать подходящий процесс подготовки для данного типа подложки, включая: очищение, грунтование, обезжиривание, герметизацию дефектов (таких как пятна от воды или масла); отмерять и запечатывать для обеспечения равномерной пористости поверхности или, при необходимости, применять оклеечную бумагу; проверять требования по стыковке рисунка: без стыковки, прямой рисунок, рисунок со смещением, встречный и реверсивный рисунок; оптимально отрезать и подрезать обои для рационализации затрат; использовать особенные меры предосторожности при работе с высококачественными или дорогими обоями, например, использовать хлопковые перчатки; оклеивать стены и обои или использовать машину для склейки (если еще не оклеено), применяя разные клеи, например, для винила, флока и линкрусты; следовать инструкциям производителя касательно времени пропитки; отбирать наилучшую позицию для начала работы, например, работать в стороне от света и принимать во внимание узоры, включая фрески; ориентироваться на вертикальную линию или отвес и проверять точность, при необходимости принимая корректирующие действия; |  |

|  | по необходимости перевешивать отвес, например, в обход препятствий; проверять, чтобы стыки были соединены впритык, за исключением таких случаев использование влагостойкой бумаги; проверять качество материалов, например, на предмет различия в тонах, и информировать |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Отделка | 9,5 |
|  | Участник должен знать и понимать: |  |
|  | -исторические особенности при реставрации или работах по сохранению, например, повреждения вследствие затопления или пожара; ряд декоративных приемов; -методы подготовки, включая: влажное шлифование, сухое шлифование; -восстановление грунтового слоя; возможные дефекты: неровный цвет, бороздчатость, оседание, вздутия из-за наличия примесей под краской; типы покрытий, подходящие для грунтовки для проведения декоративных работ по окрашиванию технологию нанесения декоративных покрытий с имитацией натуральных фактур «Дерево», «Камень», «Ткань», «Металл». |  |
|  | Участник должен уметь: |  |
|  | выбирать и использовать профессиональные материалы, например, протирку губкой, создание текстуры тряпкой, мешком или пакетом, кернение и смешивание, отделка под дерево или мрамор, тромплей, золочение (листовым золотом или серебром); выбирать и использовать профессиональные инструменты, например, для золочения; имитировать натуральные фактуры «Дерево», «Камень», «Ткань», «Металл», используя декоративные штукатурки; создавать и применять трафареты; применять трафареты на разных видах поверхностей, например, картоне, пластике, древесине, штукатурке и металле; подготавливать поверхности к идеальной отделке, делая их чистыми и ровными |  |
| 9 | Нанесение знаков/надписей | 7,25 |
|  | Участник должен знать и понимать: |  |
|  | типы трафаретов: прямые, обратные и многоуровневые; методы, используемые для увеличения или уменьшения трафаретов: точное измерение, сетка, освещенная проекция и фотокопия; способы переноса дизайна - включая кальку, копирование угольным порошком и фотокопирование на материал трафарета - бумагу или специальную трафаретную бумагу; подходящие для вырезания трафаретов материалы: стекло, специальные подложки; важность опрятности, положения рук, угла резки ножом, направления резки, остроты лезвия, исправления сломанных соединений, размеров и порядка вырезания узора (сначала небольшие участки и вертикальные линии), свободного движения трафарета, ширины полей; методы прикрепления трафаретов к поверхностям: специальные, распыляемый клей и клейкая лента (маскирующая, легко отклеивающаяся). |  |
|  | Участник должен уметь: |  |
|  | -во время работы со стенами принимать во внимание число повторов и |  |

|  | соединений, расположение дверей, окон, углов, требований к доступу, размеры комнат, размеры трафарета и пустые пространства; осуществлять порядок нанесения; перенос изображений с использованием различных методов, таких как калька, копирование угольным порошком, использование CAD; закрывать неокрашиваемые участки, используя различные методы, например, при помощи спрея или валика; обеспечить увеличение площади покрытия производить полировку вручную или с помощью трафарета; проводить точные измерения во время нанесения надписи |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого: | 44 |

- Форма участия:

Индивидуальная

- Обобщенная оценочная ведомость.

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2).

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 44 балла.

Таблица 2.

|  |  | Модуль, в |  | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерий | котором используе тся критерий | Проверяемые разделы WSSS |  |
|  |  |  |  | Судейская (если это применимо) | Объективная | Общая |
| 1 | Приемка стенда и МТБ, дефектная ведомость | Модуль A | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Обои | Модуль С | 1, 7 | 1,5 | 11,5 | 13 |
| 3 | Фреска фристайл | Модуль E | 1, 3, 4, 8 | 3 | 8 | 11 |
| 4 | Жесткая фреска | Модуль F | 1, 4, 5, 9 | 2 | 16 | 18 |
|  |  |  | Итого = | 6,5 | 37,5 | 44 |

- Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке.

  - Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы» - 3 чел.

  - Минимальное количество рабочих мест составляет 5.

  - Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3:

Таблица 3.

| Количество постов-рабочих мест Количество участников | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 1 до 5 | 3 |  |  |  |  |
| От 6 до 10 |  | 3 |  |  |  |
| От 11 до 15 |  |  | 6 |  |  |
| От 16 до 20 |  |  |  | 6 |  |
| От 21 до 25 |  |  |  |  | 9 |

- Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке

- Колеровочные пасты (пигменты)

- Проектор

Таблица соответствия

Таблица 1

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы» (Painting and decorating) по КОД № 1.1 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами

| Уровень аттестации (промежуточ ная/ ГИА) | Код и наименов ание ФГОС СПО | Основные виды деятельности ФГОС СПО (ПМ) | Профессиональные компетенции (ПК) ФГОС СПО | Наименование профессионально го стандарта (ПС) | Наименование и уровень квалификаций ПС | WSSS/модули/ критерии оценки по КОД (по решению разработчика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект оценочной документации №1, продолжительность 8 часов, максимально возможный балл – 44 б. |
| ГИА | 08.01.25 | Выполнение | ПК 1.1. Выполнять подготовительные | 16.055 «Штукатур» | Оштукатуривани | Модуль А |
|  | Мастер | штукатурных и | работы, включающие в себя: | (зарегистрирован | е поверхностей | Модуль Е |
|  | отделочн | декоративных | организацию рабочего места, выбор | Министерством | зданий и |  |
|  | ых | работ | инструментов, приспособлений, | юстиции | сооружений |  |
|  | строитель |  | подбор и расчет материалов, | Российской | вручную и |  |
|  | ных и |  | приготовление растворов, | Федерации | механизированн |  |
|  | декоратив |  | необходимых для выполнения работ | 27.03.2015 | ым способом – 4 |  |
|  | ных работ |  | при производстве штукатурных и | регистрационный | уровень |  |
|  |  |  | декоративных работ в соответствии с | N 36577). |  |  |
|  |  |  | заданием и требованиями охраны |  |  |  |
|  |  |  | труда, техники безопасности, |  |  |  |
|  |  |  | пожарной безопасности и охраны |  |  |  |
|  |  |  | окружающей среды. |  |  |  |
|  |  |  | ПК 1.2. Приготавливать обычные и |  |  |  |
|  |  |  | декоративные штукатурные растворы |  |  |  |
|  |  |  | и смеси в соответствии с |  |  |  |
|  |  |  | установленной рецептурой, |  |  |  |
|  |  |  | безопасными условиями труда и |  |  |  |
|  |  |  | охраной окружающей среды. |  |  |  |
|  |  |  | ПК 1.3. Производить |  |  |  |
|  |  |  | оштукатуривание поверхностей |  |  |  |
|  |  |  | различной степени сложности |  |  |  |

|  |  |  | вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно- конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГИА | 08.01.25 Мастер отделочн ых строитель ных и декоратив ных работ | Выполнение малярных и декоративно- художественны х работ | ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды. ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения | 16.046 «Маляр строительный» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2015 регистрационный N 35815). | Выполнение сложных работ при отделке стен и потолков – 4 уровень | Модуль С Модуль F |

|  |  |  | операций и безопасных условий труда. ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда. ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований технологического задания и безопасных условий труда. ПК 3.6. Выполнять декоративно- художественную отделку стен, потолков и других архитектурно- конструктивных элементов различными способами с применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда. ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГИА | 08.01.06 Мастер сухого строитель ства | Выполнение штукатурных работ | ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, | 16.055 «Штукатур» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации | Оштукатуривани е поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированн | Модуль А Модуль Е |

|  |  |  | необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; ПК 2.2. Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды; ПК 2.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; ПК 2.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно- конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда; ПК 2.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; | 27.03.2015 регистрационный N 36577). | ым способом – 4 уровень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ГИА | 08.01.06 Мастер сухого строитель ства | Выполнение малярных работ | ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; ПК 5.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды; ПК 5.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; ПК 5.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда; ПК 5.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований технологического задания и безопасных условий труда; ПК 5.6. Выполнять декоративно- художественную отделку стен, потолков и других архитектурно- конструктивных элементов различными способами с применением необходимых | 16.046 «Маляр строительный» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2015 регистрационный N 35815). | Выполнение сложных работ при отделке стен и потолков – 4 уровень | Модуль С Модуль F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда; ПК 5.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.1 по компетенции №22

«Малярные и декоративные работы»

(Образец)

Задание включает в себя следующие разделы:

  - Формы участия

  - Модули задания, критерии оценки и необходимое время

  - Необходимые приложения

Продолжительность выполнения задания: 8 ч.

- ФОРМА УЧАСТИЯ Индивидуальная

- МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ

ВРЕМЯ

Модули, время и критерии оценки сведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Критерий | Модуль, в котором используе тся критерий | Время на выполнен ия модуля | Проверяе мые разделы WSSS | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Судейск ая (если это примен имо) | Объект ивная | Общая |
| 1 | Приемка стенда и МТБ, дефектная ведомость | Модуль А | 1 час | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Обои | Модуль С | 2 часа | 1,7 | 1,5 | 11,5 | 13 |
| 3 | Фреска «Фристайл» | Модуль Е | 2 часа | 1, 3, 4, 8 | 3 | 8 | 11 |
| 4 | Жесткая фреска | Модуль F | 3 часа | 1, 4, 5, 9 | 2 | 16 | 18 |
| Итого = | 6,5 | 37,5 | 44 |

Модули с описанием работ

Модуль А. Начало работ, приемка материально-технической базы (МТБ)

Приемка МТБ: оборудования, инструмента, материала по имеющимся документам, описывающим количество и основные характеристики базы. Необходимо     использовать     бланк     дефектной     ведомости.	Участнику предоставляются списки оборудования, инструментов, материалов.

Размеры. Измерение с помощью рулетки, уровня, лазерного уровня. Проверка размеров стенда на соответствие чертежу. Использовать бланк дефектной ведомости.

Качество поверхности. Должно быть зашпатлевано финишной шпатлевкой, ошкурено и загрунтовано. Не иметь изъянов и выбоин, царапин и наплывов. Углы

внутренние и внешние проклеены серпянкой и шпатлеваны. Визуальный осмотр – разно тон основания, бугры, выбоины, не укрытое шпатлевкой основание, конструкция, серпянка и т.д. Применить для правильного осмотра боковой свет – путем установки прожектора сбоку основания. Использовать бланк дефектной ведомости.

Ревизия. Проводите ревизию материала согласно списка материала и оборудования. Если нет возможности восполнить недостающее, но в дефектной ведомости это указано, то комиссия не станет снимать баллы, а вы продолжаете выполнения задания с имающимися ресурсами. Согласно инфраструктурному листу.

Составление дефектной ведомости. В случае несоответствия заполняете дефектную ведомость с указанием позиций несоответствующим требованиям, ФИО участников. Комиссия зачтет этот факт и не станет снимать баллы за недочеты, вызванные указанными в акте позиции несоответствия подготовке. Использовать бланк дефектной ведомости.

ВАЖНО: При заполнении дефектной ведомости прописывать количество

материала и инструмента. Галочки, крестики являются ошибкой. Прописывать размеры стенда и навесок, даже, если они соответствуют заявленным в дефектной ведомости.

Модуль С. Обои.

Описание	работ	и	(рекомендуемой,	но	не	обязательной) последовательности выполнения модуля.

Данный модуль располагается на стене И1-И2 (интерьер) стенда.

Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана, отшлифована и загрунтована).

Участник должен:

- произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

- начать	процесс	оклейки	необходимо	от	«стартовой	линии» стенда/навески в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

- произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от 1 до 10 мм);

- соблюсти аккуратность подрезки верха и низа обоев;

- соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема. Время на выполнение задания (примерно 2 ч.).

Модуль F. Жесткая фреска (дизайн и надпись).

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность F. Размеры рабочей поверхности – 800х1400 мм. Все исходные цвета фрески предоставляются в рамках инфраструктурного листа. Распределение цветов при окрашивании фрески должно соответствовать цветовой схеме на эскизе. Надпись «Россия», предоставляются в масштабе 1:1, на клеящейся трафаретной пленке, и должны быть переведены на плоскость и окрашены в цвет, соответствующий эскизу (чертежу). Логотип «Worldskills Russia» тоже является частью дизайна и предоставляется в масштабе 1:1 в виде стикера (наклейки). Точки построения чертежа от вспомогательных инструментов (например, от карандаша) негативно повлияют на объективную и судейскую оценку.

Участник должен:

- построить чертеж фрески с помощью карандаша или ножа на поверхности навески от руки и без использования малярной ленты и других приспособлений;

- окрасить красочными составами, соответствующими эскизу, изображение фрески, используя кисть, валик и муштабель (приспособление, которое служит опорой для руки при рисовании) или линейку со скошенным краем.

Участнику запрещено:

- использование маркера при построении чертежа фрески;

- подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески. Время на выполнение задания (примерно 3 ч.).

Модуль E. Фреска фристайл.

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность Е. Размеры рабочей поверхности – 600х2400 мм. Тема фрески определяется участником. Участник не ограничен выбором декоративных материалов и техниками их нанесения (в рамках ИЛ, ВД АК не является декоративным слоем), цветовыми и стилистическими решениями модуля. При смешивании разных декоративных штукатурок в массе, полученная масса будет зачтена как один декоративный слой. Данный модуль максимально демонстрирует мастерство и уровень владения участником техник декорирования. Модуль выполняется с обязательным применением декоративных покрытий и красок, и не менее 70% от объема всей фрески (модуля). Если декоративный материал/техника нанесения требует более 1 слоя, то проделав данную операцию, участник может переключиться на другие работы в рамках задания и вернутся к этой поверхности после высыхания 1 слоя.

Участник должен:

- в С-1 согласно SMP-плана, главному эксперту предоставить эскиз. На эскизе должно быть четко изображен художественный замысел, подписаны цвета,

указаны	материалы	и	инструменты	используемые	для	выполнения	фрески

«Фристайл»

- на навеске ОБЯЗАТЕЛЬНО отбить рамку скотчем 50 мм

- выполнить	модуль	в	свободном	стилевом	решении	из	любых декоративных материалов в рамках ИЛ.

За	эскиз,	выполненный	в	графической	программе,	участник	получает дополнительный балл.

Время на выполнение задания составляет примерно 2 ч.

  - НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ

№ 1. Дефектная ведомость (Модуль А. Приемка стенда и МТБ)

№ 2. Чертеж (Модуль С. Обои)

№ 3. Чертеж (Модуль F. Жесткая фреска).

Приложение №1 к заданию демонстрационного экзамена

Дефектная ведомость (Модуль А. Приемка стенда и МТБ)

№	(Стенда) и ФИО участника

| Размеры стенда |
| --- |
| Наименование элемента | Размер поверхности | Отметка о наличии дефекта | Отклонение от указанного количества | Комментарии о месте, объеме и т.д. |
| Высота стенда | 2600мм |  |  |  |
| Ширина поверхности И1 | 1800мм |  |  |  |
| Ширина поверхности И2 | 2400мм |  |  |  |
| Угол внутренних поверхностей | 135 градусов |  |  |  |
| Поверхность «Жесткая фреска» | 1000*2520мм |  |  |  |
| Панель «Фреска free style» | 2400*600мм |  |  |  |

| Качество подготовки стенда |
| --- |
| Подготовка основания | Наименован ие поверхности | Отметка о наличии дефекта | Отклонение от указанного описания | Комментарии о месте, объеме и т.д. |
| Зашпатлевано финишной шпатлевкой, гладко, равномерно | Поверхность «Жесткая фреска» |  |  |  |
| Зашпатлевано финишной шпатлевкой, гладко, равномерно | Панель «Фреска free style» |  |  |  |
| Зашпатлевано финишной шпатлевкой, гладко, равномерно | Поверхность для модуля «Обои» |  |  |  |
| Окрашено белой ВДАК, гладко, равномерно | Поверхность «Жесткая фреска» |  |  |  |
| Окрашено белой ВДАК, гладко, равномерно | Панель «Фреска free style» |  |  |  |
| Окрашено белой ВДАК, гладко, равномерно | Поверхность для модуля «Обои» |  |  |  |

| Качество подготовки стенда |
| --- |
| Подготовка основания | Наименован ие поверхности | Отметка о наличии дефекта | Отклонение от указанного описания | Комментарии о месте, объеме и т.д. |
| Не иметь изъянов и выбоин, царапин и наплывов | Поверхность «Жесткая фреска» |  |  |  |
| Не иметь изъянов и выбоин, царапин и наплывов | Панель «Фреска free style» |  |  |  |
| Не иметь изъянов и выбоин, царапин и наплывов | Поверхность для модуля «Обои» |  |  |  |
| Углы шпатлеваны равномерно, не имеют выбоин, трещин, наплывов | Поверхность «Жесткая фреска» |  |  |  |
| Углы шпатлеваны равномерно, не имеют выбоин, трещин, наплывов | Панель «Фреска free style» |  |  |  |
| Угол внутренний шпатлеван равномерно, не имеет выбоин, трещин, наплывов | Поверхность для модуля «Обои» |  |  |  |

| Инструменты, оборудование и материалы, предоставленные согласно ИЛ (от организатора) |
| --- |
| Наименование | Количество | Отметка о наличии дефекта | Отклонение от указанного количества | Комментарии о количестве и объеме |
| Материалы |
| Обои 0,53м х 10м с повторяющимся рисунком (раппорт) рулон | 2 |  |  |  |
| Трафарет «Russia» | 1 |  |  |  |
| Трафарет «2020» | 1 |  |  |  |
| Наклейка WSR | 1 |  |  |  |
| Обойный клей, разведенный, готовый к применению | 1 |  |  |  |
| ВД/АК белая 7кг | 1 |  |  |  |
| Грунт «Глубокого проникновения» 5л | 1 |  |  |  |
| Грунт с кварцевым наполнителем | 1 |  |  |  |

| Инструменты, оборудование и материалы, предоставленные согласно ИЛ (от организатора) |
| --- |
| Наименование | Количество | Отметка о наличии дефекта | Отклонение от указанного количества | Комментарии о количестве и объеме |
| Д/п Эффект Шелка, 1 кг | 1 |  |  |  |
| Д/п, Эффект перламутровый песок, "Стеклобисер", 1 кг | 1 |  |  |  |
| Д/п, Эффект Нубук, Велюр, 1 кг | 1 |  |  |  |
| Лак лессирующий перламутровый, 1 кг | 1 |  |  |  |
| Д/п, Моделируемая штукатурка, 7 кг | 1 |  |  |  |
| Д/п Эффект Кракелюр, база , 1кг | 2 |  |  |  |
| Д/п Структурное, короткое волокно, 7 кг Д/п Эффект Белый Травертин , 7кг | 1 |  |  |  |
| Д/п Эффект камня, 7 кг | 1 |  |  |  |
| Гель серебро по 0,5кг | 1 |  |  |  |
| Восковая эмульсия, 1 л | 1 |  |  |  |
| Лак для Кракелюра 1кг | 1 |  |  |  |
| Вододисперсионная акриловая краска, матовая, колерованная 0,5л. Цвет Y498 | 1 |  |  |  |
| Вододисперсионная акриловая краска, матовая, колерованная 0,5л. Цвет H361 | 1 |  |  |  |
| Вододисперсионная акриловая краска, | 1 |  |  |  |

| Инструменты, оборудование и материалы, предоставленные согласно ИЛ (от организатора) |
| --- |
| Наименование | Количество | Отметка о наличии дефекта | Отклонение от указанного количества | Комментарии о количестве и объеме |
| матовая, колерованная 0,5л. Цвет N323 |  |  |  |  |
| Вододисперсионная акриловая краска, матовая, колерованная 0,5л. Цвет N500 | 1 |  |  |  |
| Вододисперсионная акриловая краска, матовая, колерованная 0,5л. Цвет S314 | 1 |  |  |  |
| Красители |
| Дисперсионный краситель желтый | 1 |  |  |  |
| Дисперсионный краситель синий | 2 |  |  |  |
| Дисперсионный краситель красный | 1 |  |  |  |
| Дисперсионный краситель черный | 1 |  |  |  |
| Инструменты |
| Наждачная бумага Р180 | 1 |  |  |  |
| Наждачная бумага Р240 | 3 |  |  |  |
| Наждачная бумага Р320 | 3 |  |  |  |
| Наждачная бумага Р400 | 3 |  |  |  |
| Шлифовальная колодка | 1 |  |  |  |
| Нож железный с выдвигающимся лезвием | 1 |  |  |  |
| Карандаш строительный | 1 |  |  |  |
| Кисть макловица | 1 |  |  |  |
| Резиновый валик для обоев | 1 |  |  |  |
| Обойная щетка | 1 |  |  |  |
| Обойный шпатель | 1 |  |  |  |
| Валик велюровый 10см | 1 |  |  |  |
| Валик поролоновый 15см | 1 |  |  |  |
| Валик ворсовый 25-30см | 1 |  |  |  |
| Кювета малярная пластиковая 10см | 4 |  |  |  |
| Кювета малярная пластиковая 25-30см | 1 |  |  |  |
| Канцелярские принадлежности(ножниц ы, карандаш, ластик, линейка, циркуль) | 1 набор |  |  |  |

| Инструменты, оборудование и материалы, предоставленные согласно ИЛ (от организатора) |
| --- |
| Наименование | Количество | Отметка о наличии дефекта | Отклонение от указанного количества | Комментарии о количестве и объеме |
| Венецианская кельма пластиковая | 1 |  |  |  |
| Набор японских шпателей нержавейка (3шт) | 1 |  |  |  |
| Шпатель универсальный 60мм | 1 |  |  |  |
| Шпатель универсальный 250мм | 1 |  |  |  |
| Губка хозяйственная | 3 |  |  |  |
| Ветошь | 1 |  |  |  |
| Кисти художественные | 2 |  |  |  |
| Салфетка микрофибра | 4 |  |  |  |
| Лента малярная (25мм рулон | 2 |  |  |  |
| Лента малярная 3,8см х50м | 1 |  |  |  |
| Лента малярная 50 мм х50м | 1 |  |  |  |
| Пленка укрывочная тонкая упаковка (0,07мкм) | 1 |  |  |  |
| Стремянка | 1 |  |  |  |
| Осветительный прибор | 1 |  |  |  |
| Тепловая пушка/ | 1 |  |  |  |
| Стол для участника | 1 |  |  |  |
| Ведро 5л с крышкой | 3 |  |  |  |
| Ведро 1л с крышкой | 6 |  |  |  |
| Банка 0,25л с крышкой | 4 |  |  |  |
| Мусорные мешки (рулон) | 1 |  |  |  |
| Контрольно-измерительные инструменты |
| Линейка металлическая 1метр | 1 |  |  |  |
| Обойная линейка | 1 |  |  |  |
| Рулетка 5м | 1 |  |  |  |
| Уровень 1метр | 1 |  |  |  |
| Уровень 2 метра | 1 |  |  |  |
| Уровень лазерный | 1 |  |  |  |
| Спецодежда |
| Перчатки тканевые | 3 |  |  |  |

| Инструменты, оборудование и материалы, предоставленные согласно ИЛ (от организатора) |
| --- |
| Наименование | Количество | Отметка о наличии дефекта | Отклонение от указанного количества | Комментарии о количестве и объеме |
| Маска защитная типа «Лепесток» | 3 |  |  |  |
| Очки защитные | 1 |  |  |  |
| Общая инфраструктура |
| Водоснабжение – кран со шлангом 10 м на расстоянии не более 10- 15 м от места проведения конкурса | 1 на всех |  |  |  |
| Встроенная розетка или удлинитель – не менее 3х входов | 1 |  |  |  |
| Безопасность |
| Аптечка первой медицинской помощи (находится у технического эксперта) | 1 на всех |  |  |  |
| Огнетушитель |  |  |  |  |
| Средства уборки |
| Швабра жёсткая | 1 |  |  |  |
| Щётка ручная | 1 |  |  |  |
| Совок | 1 |  |  |  |
| Корзина для мусора | 1 |  |  |  |

Приложение №2 к заданию демонстрационного экзамена

Чертеж (Модуль С. Обои)

Приложение №3 к заданию демонстрационного экзамена

Чертеж (Модуль F. Жесткая фреска)

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы»

| Подготовительный день | Примерное время | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
|  | 08:00 | Получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена |
|  | 08:00 – 08:20 | Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, заполнение Акта о готовности/неготовности |
|  | 08:20 – 08:30 | Распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы, заполнение Протокола о распределении |
|  | 08:30 – 08:40 | Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении |
|  | 08:40 – 09:00 | Регистрация участников демонстрационного экзамена |
|  | 09:00 – 09:30 | Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении |
|  | 09:30 – 11:00 | Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление участников с рабочими местами, оборудованием, графиком работы, иной документацией и заполнение Протокола |
|  | 11:00-12:00 | Обед |
|  | 12:00-13.00 | Выполнение Модуля А. Приемка МТБ и подготовка рабочего места |
| День 1 | 09:00 – 09:30 | Ознакомление с заданием и правилами |
|  | 09:30 – 10:00 | Брифинг экспертов |
|  | 09:30 – 13:00 | Выполнение модуля C, F, E |
|  | 13:00 – 14:00 | Обед |
|  | 14:00 – 16:00 | Выполнение модуля C, F, E |
|  | 16:00 – 17:30 | Выполнение модуля C, F, E |
|  | 17:30-18:00 | Уборка рабочих мест |
|  | 18:00 – 21:30 | Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей |
|  | 21:30 – 22:30 | Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола |

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено в плане.

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции №22 «Малярные и декоративные работы»

Компетенция: Малярные и декоративные работы Номер компетенции: 22

Общая площадь площадки: 260 м2 План застройки площадки:

ПРИЛОЖЕНИЕ

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ

22 «Малярные и декоративные работы»

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности

    - Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения.

    - Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, нахождение посторонних лиц на площадке.

    - Контроль требований охраны труда участниками и экспертами.

    - Вредные и опасные факторы во время выполнения экзаменационных заданий и нахождение на территории проведения экзамена.

    - Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на территории.

    - Основные требования санитарии и личной гигиены.

    - Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования.

    - Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила оказания первой помощи.

    - Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами.

Инструкция по охране труда для участников 1.Общие требования охраны труда

  - К самостоятельному выполнению заданий демонстрационного экзамена в компетенции «Малярные и декоративные работы» по стандартам

«WorldSkills» допускаются участники;

- прошедшие	вводный	инструктаж	по	охране	труда	по	программе

«Организация безопасности труда»;

- прошедшие инструктаж по охране труда по программе «Охрана труда и технике безопасности на рабочем месте»;

- прошедшие	инструктаж	по	охране	труда	по	программе	«Техника безопасности по работе с электроприборами»;

- не имеющие противопоказаний к выполнению заданий демонстрационного экзамена по состоянию здоровья.

  - В процессе выполнения заданий демонстрационного экзамена и нахождения на территории и в помещениях места проведения экзамена участник обязан четко соблюдать:

- инструкции по охране труда и технике безопасности;

- не заходить за ограждения и в технические помещения;

- соблюдать личную гигиену;

- принимать пищу в строго отведенных местах;

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению задания демонстрационного экзамена;

  - При выполнении задания на участника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:

Физические:

-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

-отсутствие или недостаток естественного света;

-повышенная яркость света;

  - повышенный шум;

  - повышенная запыленность;

  - локальная вибрация (местная вибрация);

  - повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

-повышенная или пониженная влажность воздуха; Химические:

-раздражающие;

-органы дыхания;

-кожные покровы и слизистые оболочки. Психологические:

-чрезмерное напряжение внимания;

-усиленная нагрузка на зрение;

-повышенная ответственность;

  - использование СИЗ.

  - В целях обеспечения пожарной безопасности воспрещается

загромождать доступ и проход к средствам огнетушения, а также использовать их не по назначению.

  - На всех банках с прозрачными или цветными жидкостями должны быть этикетки с указанием названий данных жидкостей.

  - В случае обнаружения неисправности оборудования, приспособлений и инструментов, а также при получении травмы, экзаменуемый должен сообщить об этом эксперту.

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляются Главный    эксперт.    Главный    эксперт    принимает    решение    о    назначении

дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от

дальнейшего участия в демонстрационном экзамене ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.

  - Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному отстранению аналогично апелляции.

- Требования охраны труда перед началом выполнения работ

Перед началом выполнения задания демонстрационного экзамена участники должны выполнить следующее:

  - В Подготовительный день все участники должны пройти вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, инструктаж по работе с электроприборами и оборудованием. Ознакомиться с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции. Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования. По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по установленной форме.

  - Перед началом работ следует убедится, что ручки инструментов являются годными и прочно зафиксированными, не использовать инструмент, "потерявший" рукоять. Инструменты необходимо содержать в порядке и чистоте.

  - Предварительные работы по подготовке поверхностей, должны производиться с использованием средств индивидуальной защиты: перчаток, защитных очков, респираторов или марлевых повязок.

  - Подготовить рабочее место:

-Принять материал и оборудование согласно дефектной ведомости;

- разместить инструмент и расходные материалы на ваше усмотрение;

- произвести подключение и настройку оборудования;

  - Запачканные масляными или эмалевыми красками лицо и руки нельзя очищать растворителями, которые могут вызвать заболевание кожи. Краску следует удалять с помощью теплой воды и мыла или специальных кремов.

  - В день проведения демонстрационного экзамена, изучить содержание и

порядок проведения модулей демонстрационного экзамена, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования

визуальным осмотром. Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор, подготовить перчатки, защитные очки, респиратор, беруши, обувь зашнуровать, надеть наколенники.

  - при выполнении данного задания, головной убор должен быть одет на протяжении всего времени;

  - при работе с ручным, электрическим или машинным оборудованием, или инструментами, когда существует опасность попадания в глаза осколков или частиц участники обязаны использовать защитные очки;

  - при работе с ножом и лезвиями, работу ведутся от себя;

  - Ежедневно, перед началом выполнения задания демонстрационного экзамена, в процессе подготовки рабочего места:

  - осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;

  - убедиться в достаточности освещенности;

  - проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть.

  - Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

  - Участнику запрещается приступать к выполнению задания демонстрационного экзамена при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к заданию не приступать.

- Требования охраны труда во время выполнения работ

  - При выполнении заданий демонстрационного экзамена участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| Шлифовальная машина | - убедиться в надежной фиксацией кузова; - при устранении перекосов кузова применять защитные стропы. |
| Фен строительный | -визуально осмотреть электрический провод на наличие порезов, при их наличии сообщить техническому эксперту об неисправности - руками не прикасаться к металлической основе, возможен ожог; - по окончанию работ фен не класть, а необходимо поставить на опору; - по окончанию работ должен быть выключен из сети. |
| Пылесос класса М, для пыли с ПДК вредных веществ | визуально осмотреть электрический провод на наличие порезов, при их наличии сообщить техническому эксперту об неисправности - по окончанию работ должен быть выключен из сети. |
| Пушка тепловая | визуально осмотреть электрический провод на наличие порезов, при их наличии сообщить техническому эксперту об не исправности; - руками не прикасаться к металлической основе, возможен ожог; - по окончанию работ должна быть выключена из сети |

  - При выполнении заданий демонстрационного экзамена и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

    - соблюдать настоящую инструкцию;

    - соблюдать	правила	эксплуатации	оборудования,	механизмов	и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

    - поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

    - рабочий	инструмент	располагать таким образом,	чтобы	исключалась возможность его скатывания и падения;

    - выполнять	задания	демонстрационного	экзамена	только	исправным инструментом;

  - При	неисправности	инструмента	и	оборудования	–	прекратить выполнение задания демонстрационного экзамена и сообщить об этом Эксперту.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение задания демонстрационного экзамена продолжить только после устранения возникшей неисправности.

  - В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить об этом эксперту.

  - При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

  - При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения. В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

  - При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал. При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

- Требование охраны труда по окончании работ

После окончания работ каждый участник обязан:

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

  - Отключить инструмент и оборудование от сети.

  - Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.

  - Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения задания демонстрационного экзамена.

Инструкция по охране труда для экспертов 1.Общие требования охраны труда

  - К работе в качестве эксперта Компетенции «Малярные и декоративные работы» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда».

  - В процессе контроля выполнения заданий демонстрационного экзамена и нахождения на

площадке Эксперт обязан четко соблюдать:

- инструкции по охране труда и технике безопасности;

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и планов эвакуации.

- расписание и график проведения

задания, установленные режимы труда и отдыха.

  - При работе на персональном компьютере и копировально-множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- электрический ток;

- статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов;

-шум, обусловленный конструкцией оргтехники;

- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;

- зрительное перенапряжение при работе с ПК. При наблюдении за выполнением задания демонстрационного экзамена участниками на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

Физические:

- режущие и колющие предметы;

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

- пыль;

- термические ожоги. Химические:

- сварочные дымы.

Психологические:

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение

- ответственность при выполнении своих функций.

  - Применяемые	во	время	выполнения	задания	демонстрационного экзамена средства индивидуальной защиты:

- халат;

- защитные очки;

- перчатки;

- специальная обувь;

- беруши.

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. В помещении Экспертов Компетенции «Малярные и декоративные работы» находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт.

1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему законодательству.

- Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:

  - В Подготовительный день Технический эксперт, ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим описанием компетенции. Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и оборудования.

  - Ежедневно, перед началом выполнения задания демонстрационного экзамена участниками экзамена, Технический эксперт проводит инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет.

  - Ежедневно, перед началом работ на площадке и в помещении экспертов необходимо:

  - осмотреть рабочие места экспертов и участников;

-привести в порядок рабочее место эксперта;

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть;

  - одеть необходимые средства индивидуальной защиты;

  - осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование.

  - Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

  - Эксперту	запрещается	приступать	к	работе	при	обнаружении

неисправности	оборудования.	О	замеченных	недостатках	и	неисправностях

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать.

- Требования охраны труда во время работы

  - Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.

  - Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно быть не более 6 часов. Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.

  - Во избежание поражения током запрещается:

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, монитора при включенном питании;

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

    - производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;

    - переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;

    - загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;

    - допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;

  - При выполнении модулей задания демонстрационного экзамена участниками, Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников.

  - Эксперту во время работы с оргтехникой:

  - обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не игнорировать их;

  - не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту;

  - не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;

  - не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы;

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний запах или звук;

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети;

-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после отключения аппарата от сети;

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, узлов и т.д.;

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью.

  - Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

  - Запрещается:

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить переформатирование диска;

- иметь при себе любые средства связи;

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной заданием демонстрационного экзамена.

  - При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

  - При нахождении на площадке Эксперту:

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты;

- передвигаться по площадке не спеша, не делая резких движений, смотря под ноги;

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а также сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Выполнение задания демонстрационного экзамена продолжать только после устранения возникшей неисправности.

  - В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой оргтехники.

  - При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

  - При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения. В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

4.5. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся

поблизости ответственных лиц. При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников и других экспертов, и площадки, взять те с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

- Требование охраны труда по окончании выполнения работы

После окончания дня демонстрационного экзамена Эксперт обязан:

  - Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от источника питания.

  - Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места участников.

  - Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда.